仪器仪表读数：

1.先找到仪表/仪表检测（SSD，yolo,haar+ad aboost)，
2.数字区域分割，颜色检测，用最小外接矩形。
3.数字检测,类似仪表检测。（yolo?)

*opencv: 模板匹配+边缘检测+霍夫直线检测（canny边缘检测，hough变换检测得到最长直线)、	模板匹配+k-means+直线拟合
#思路
1. USB摄像头取图 ok
2. 图像预处理： 获取屏幕roi(分离提取屏幕区域，计算屏幕的旋转角度），
{canny，霍夫直线检测找数字部分} {转灰度，阈值threshold, 开运算，去除部分黑字}
裁剪屏幕区域，旋转图像至正向视角，提取文字
3.字符分割：获取单个数字字符的二值化图像，
4.识别 (二值化图像）ok
## 模板匹配：确定字符内容
 ## 分类器训练
## 使用开源工具-tesseract

*halcon:
*深度学习：CNN yolo识别(将图像二值化，直接标记训练二值化后的数字）

仪器仪表刻度：
减影法 [4]、Hough直线变换法 [5]、指针区域特征法 [6]、基于轮廓拟合与径向分割的识别算法 [7]
*opencv:
1. https://github.com/sinxuy/OpenCV-Point-Meter-Detection
2.https://blog.csdn.net/qq_27545821/article/details/105919304?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.channel_param&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromMachineLearnPai2-1.channel_param

#思路
预处理=> 裁剪出表盘（均值滤波，转灰度，概率霍夫圆检测（参数要试），提取圆形区域）
刻度线提取（通过轮廓查找，找出刻度线，刻度线拟合 找出圆心）
指针轮廓提取（霍夫直线检测，找出指针，再找指针的轮廓，将指针细化，算出其和0对应的夹角，根据角度得出其所指数值。

*halcon: 彩色图像转换成三个单通道图像，找到图像中的ROI (感兴趣区域)，增项ROI与背景的对比	度来分割得到图像中的仪表盘，再进行极坐标变换 [8]。
*深度学习：